基地保水指標評估詳細流程說明

步驟一. 建築物基本資料填入

1.申請編號 : 2.基地面積 : 3.建築名稱 : 4.法定建蔽率 :

步驟二. 土壤滲透係數K值判斷(參考67頁)

1.有無鑽探報告及土壤分類 (填入勾選) 2.土壤滲透係數K=╴m/s (查表一) (參考67頁) 3.土壤滲透係數基準值–k=╴m/s (查表一) (參考67頁)

步驟三. 基地保水量評估公式  (參考68頁)

Q1綠地.被覆地.草溝保水量 Q1=A1×k×t A1:綠地 被覆地 草溝面積(m2)草溝面積可算入草 溝立體周邊面積 K: (查表一) (參考67頁) T: 最大降雨延時固定值158400(44hr) (參考67頁)

Q2透水鋪面設計保水量 Q2=A2×kt×+0.1×h×A2 A2:透水鋪面面積(m2) K: (查表一) (參考67頁) T: 最大降雨延時固定值158400(44hr) (參考67頁) H:透水鋪面基層厚度(m)小於等於0.25

Q3花園土壤雨水截留設計 Q3=0.05×V3 保水量 V3:花園土壤體積(m3)

Q4 貯集滲透空地或景觀貯集 Q4=A4×k×t+V4 滲透水持設計保水量 A4: 貯集滲透空地面積或景觀貯集渗透水池可 透水高低水位間之體積((m2) K: (查表一) (參考67頁) T: 最大降雨延時固定值158400(44hr) (參考67頁) V4 :貯集體積(m3)

Q5地下滲透貯集保水量 Q5=(A5×k ×t)+0.2×V5 A5:礫石貯集設施地表面積(m2) K: (查表一) (參考67頁) T: 最大降雨延時固定值158400(44hr) (參考67頁) V5:礫石貯集設施體積(m3)

Q6滲透排水管設計保水量 Q6=(2.0×K×L×t)+(0.069×L) K: (查表一) (參考67頁) L:滲透排水管總長度(m) T: 最大降雨延時固定值158400(44hr) (參考67頁)

Q7滲透陰井設計保水量 Q7=(3.0×K×n×t)+(0.015×n) K: (查表一) (參考67頁) N:(滲透陰井個數) T: 最大降雨延時固定值158400(44hr) (參考67頁)

Q8滲透側溝保水量 Q8=(2.0×K×L×t)+(0.057×L) K: (查表一) (參考67頁) L:滲透側溝總長度(m) T: 最大降雨延時固定值158400(44hr) (參考67頁)

步驟四. 基地保水設計值λ

各類保水設計之保水量 Q’=ΣQi ΣQi:(Q1~Q8加總值) 原土地保水量 Q0=A0××t A0:(基地面積) (m2) : (查表一) (參考67頁) T: 最大降雨延時固定值158400(44hr) (參考67頁) 基地保水設計指標λ λ=Q’/ Q0 Q’:各類保水設計之保水量 Q0:原土地保水量

步驟五. 基地保水基準指標λC

λC=0.8*(1.0-r) r:(法定建蔽率)

步驟六. 基地保水指標及及格標準檢討

1.填入設定值λ 2.填入標準值λC 3.判斷值λ>λC(才是ok合格 若是小於就是不合格)

表一

統一土壤分類與土壤滲透係數k值對照表

| 土壤分類描述 | 粒徑D10(mm) | 統一土壤分類 | 土壤滲透係數k(m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 不良級配礫石 | 0.4 | GP | 10-3 |
| 良級配礫石 |  | GW | 10-4 |
| 沉泥質礫石 |  | GM | 10-4 |
| 黏土質礫石 |  | GC | 10-4 |
| 不良級配砂 |  | SP | 10-5 |
| 良級配砂 | 0.1 | SW | 10-5 |
| 沉泥質砂 | 0.01 | SM | 10-7 |
| 黏土質砂 |  | SC | 10-7 |
| 泥質粘土 | 0.005 | ML | 10-8 |
| 黏土 | 0.001 | CL | 10-9 |
| 高塑性黏土 | 0.00001 | CH | 10-11 |
| 註:屬於相同土壤統一分類的不同土質,會因為緊密程度以及組成的不同,其滲透係數的質會有所差異,最大會有正負10的誤差.本表為求評估上客觀,乃是取 最小值,可使評估結果較為保守可信 |

土壤滲透係數k值簡易對照表

| 土質 | 砂土 | 粉土 | 黏土 | 高塑性黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤滲透係數k(m/s) | 10-5 | 10-7 | 10-9 | 10-11 |